## Slide 1: MQTT통신 하는법

## Slide 2: MQTT란
그림으로 그리면 위와 같음. Broker는 일종의 서버로 보면 되고 퍼블리셔(발행자)와 섭스크라이버(구독자)는 클라이언트 프로그램으로 생각하면 됨. 퍼블리셔가 메시지를 브로커에게 보내면 브로커가 구독자에게 메시지를 다시 보내준다.

## Slide 3: 우리는..
브로커(서버)로 라즈베리파이를 사용할꺼고
발행자로는 앱, rpi 사용하고
구독자로는 rpi 쓸 거임
시나리오
1. 앱에서 문열라는 메시지 발행 ->구독자인 라즈베리파이 프로그램A에서 메시지 수신 후 도어락 해제
2. Rpi에서 pri센서 읽는 프로그램B에서 움직임 감지 ->
구독자인 라즈베리파이 프로그램C에서 메시지 수신 후 얼굴비교 후 도어락 해제나 유지
3. 성문분석 트리거D 메시지 발행 -> 구독자 E에서 메시지 수신후 성문분석 후 도어락 해제나 유지
이렇게 rpi에 rabbitmq다운받아서 실행시키고, 터미널 5개에 프로그램 5개 실행시켜 놓으면 도어락 완성
A
C
E
앱
B
D

## Slide 4: RabbitMQ
우리는 RabbitMQ 브로커를 사용함
래빗mq는 erlang이라는 otp프로그램 받아야지 사용할수있음
아래 블로그에 다운받는거 잘 나와있음
https://skibis.tistory.com/298
위 사이트에서 # systemctl start rabbitmq-server # systemctl enable rabbitmq-server 까지만 하삼

## Slide 5: RabbitMQ
이렇게 하면 브로커는 준비된거고 이제 브로커한테 자격증명하기위해 유저를 추가해야됨 기존에는 guest라는 계정있는데 이거는 로컬로 밖에 통신을 못해서 새로 만들어줘야함 아무거나 만들고 권한을 부여해주셈
http://localhost:15672/ 치면 로그인페이지 나오는데 id/pw 둘다 guest임

## Slide 6: RabbitMQ

## Slide 7: RabbitMQ
Add user

## Slide 8: RabbitMQ

## Slide 9: RabbitMQ
원래 권한 정규표현으로 권한 지정해줘야하는데 잘몰르니까 다준거..
공부해서 알려주삼
이렇게 하면 브로커는 세팅 끝!
이제 포트번호 1883으로 연결하면
RabbitMQ가 응답함

## Slide 10: 구독 프로그램 켜놓기
Rpi에 첨부한 subscribe.py 실행 시켜놓고 메시지가 잘 전달되는지 확인합시다

## Slide 11: 앱으로 테스트!
첨부한 앱의 MqttHelper에서 서버uri, 토픽, 유저네임, 유저패스워드를 너네꺼로 바꿔서 테스트해봐

## Slide 12: 앱으로 테스트!
통신 성공!!
이제 저 메시지 받았을 때 도어락이 열리도록 회로만 꾸미면 됩니다…
그런대 회로 구성할라면 배터리팩?이랑 배럴잭이 필요한거같음..
일단은 빵판에 회로구성하는데 완성도 높이려면 땜질하면 좋을거같고
회로구성확인하기 편하게 하려면 빵판그대로 사용하는것도 좋다고 전기과 친구가 그랬음..